## Slide 1
1
系统概述
常用多媒体板卡
常用I/O设备
辅助存储设备
虚拟现实交互设备
2
3
4
5

## Slide 2
1
系统概述
常用多媒体板卡
常用I/O设备
辅助存储设备
虚拟现实交互设备
2
3
4
5
2.1.1 系统组成
2.1.2 性能指标

## Slide 3
MPC
硬件系统
软件系统
系
统
组
成
Computer
Multimedia
Personal
MPC
2.1.1 MPC系统组成
多媒体个人计算机MPC
2.1 MPC系统概述

## Slide 4
2.1 MPC系统概述
硬件系统
2.1.1 MPC系统组成

## Slide 5
软件系统
系统软件
应用软件
多媒体驱动软件
驱动器接口程序
多媒体操作系统
媒体素材制作软件及多媒体库函数
多媒体创作工具和开发环境
多媒体应用系统
2.1 MPC系统概述
2.1.1 MPC系统组成

## Slide 6
2.1 MPC系统概述
性能
指标
数据处理能力
存储能力及数据传输速度
输入手段丰富
输出种类多、质量高
显示质量高
软件资源丰富
2.1.2 MPC性能指标

## Slide 7
CPU
系统总线
内存
主板
关键部件：
数据处理能力
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 8
CPU
系统总线
内存
主板
关键部件：
数据处理能力
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 9
CPU
系统总线
内存
主板
关键部件：
数据处理能力
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 10
CPU
系统总线
内存
主板
关键部件：
数据处理能力
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 11
存储能力及数据传输速度
主轴转速
平均寻道时间
接口方式
数据传输率
缓存
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 12
输入手段丰富
扫描输入
手写输入
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 13
输出种类多、质量高
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 14
显示质量高
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 15
软件资源丰富
2.1.2 MPC性能指标
2.1 MPC系统概述

## Slide 16
2.2.1 音频卡
2.2.2 视频卡
2.2.3 显示卡
1
系统概述
常用多媒体板卡
2
常用I/O设备
辅助存储设备
虚拟现实交互设备
3
4
5

## Slide 17
1984年
第一块声卡问世
20世纪80年代后期
Soud Board系列声卡问世
2001年
总线接口PCI Express问世
2.2.1 音频卡
音频卡简介
2.2 MPC常用多媒体板卡

## Slide 18
 录制与播放
 编辑与合成处理
 MIDI接口、光盘驱动器接口和游戏杆端口
 实时、动态地处理数字化声音信号
 D/A转换
声卡的主要功能
2.2.1 音频卡
2.2 MPC常用多媒体板卡

## Slide 19
声卡的分类
根据数据转换的位数，分为：8位、16位、32位等。
根据处理声音通道的数目，分为
单声道
双声道
四声道环绕
5.1声道
7.1声道等
根据是否为单独一块扩展卡，分为
扩展卡型声卡
板载声卡
2.2.1 音频卡
2.2 MPC常用多媒体板卡
Notes: 5.1声道是指中央声道，前置左、右声道，后置左、右环绕声道，及所谓的0.1声道重低音声道。一套系统总共可连接6个喇叭。5.1声道已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中，一些比较知名的声音录制压缩格式，譬如杜比AC-3（Dolby Digital）、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的，其中“0.1”声道，则是一个专门设计的超低音声道，这一声道可以产生频响范围20～120Hz的超低音。
7.1环绕其实是虚拟的，实际上只有5个音区（左前方环绕、右前方环绕、中置环绕、左后方环绕、右后方环绕）。剩余2个音区（左环绕、右环绕）是从主音区分配来的。

## Slide 20
声卡工作原理
声卡工作原理图
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.1 音频卡

## Slide 21
 数据转换位数
 采样频率
 声道数
 内置混音芯片、数字信号处理器
 MIDI接口
 兼容性
声卡性能指标
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.1 音频卡

## Slide 22
视频输入特性
图像与视频混合特性
图像采集特性
画面处理特性
基本特性
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.2 视频卡

## Slide 23
按照视频信号源的编码方式
按照安装连接方式
按照视频压缩方式
数字采集卡
模拟采集卡
外置采集卡
内置式板卡
软压卡
硬压卡
类型及其功能
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.2 视频卡

## Slide 24
按照视频信号输入输出接口
按照其用途
1394采集卡
USB采集卡
HDMI采集卡
VGA视频采集卡
PCI视频卡
PCI-E视频采集卡等
广播级视频采集卡
专业级视频采集卡
民用级视频采集卡
类型及其功能
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.2 视频卡
Notes: IEEE1394接口也称Firewire火线接口，是苹果公司开发的串行标准。同USB一样，IEEE1394也支持外设热插拔，可为外设提供电源，省去了外设自带的电源，能连接多个不同设备，支持同步数据传输。由于它支持即插即用，就像USB一样，易用，减少用户的支持需求。

## Slide 25
电视卡
图像采集卡
DV采集卡
电脑视频卡
监控采集卡
多屏卡
流媒体采集卡
分量采集卡
高清采集卡
笔记本采集卡
DVR卡
VCD卡
视频转换卡
非线性编辑卡等
按照其性能作用
类型及其功能
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.2 视频卡

## Slide 26
视频工作原理
视频采集卡原理结构
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.2 视频卡

## Slide 27
作用和组成
显示模式与接口
分 类
工作原理
GPU
显示卡的主要作用：
是执行图形函数，对图形函数进行加速和控制计算机的图形输出。
显示卡组成：
ROM（BIOS）芯片
RAM显存芯片显存
控制电路芯片集
信号输出端
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.3 显示卡

## Slide 28
作用和组成
显示模式与接口
分 类
工作原理
GPU
总 线
写
读
R
G
B
显示
存储器
数模
转换器
BIOS
ROM
显示
控制器
输
出
接
图
形
加
速
器
芯
片
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.3 显示卡

## Slide 29
作用和组成
显示模式与接口
分 类
工作原理
GPU
VL模式
PCI模式
AGP模式
PCI-E模式
显示卡可分为：
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.3 显示卡

## Slide 30
作用和组成
显示模式与接口
分 类
工作原理
GPU
显示卡的分类：
一般显示卡
图形加速卡
3D图形卡
显示/TV集成卡
显示/视频输出集成卡
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.3 显示卡

## Slide 31
作用和组成
显示模式与接口
分 类
工作原理
GPU
GPU
是将三维图形和特效处理功能集中在显示芯片内，也即所谓的“硬件加速”，使得CPU数据处理和图像显示数据处理分开，让显卡减少了对CPU的依赖，有效地提高了图形的处理速度。
2.2 MPC常用多媒体板卡
2.2.3 显示卡

## Slide 32
常用I/O设备
3
2.3.1 输入设备
2.3.2 输出设备
2.3.3 常用接口与应用
辅助存储设备
虚拟现实交互设备
4
5
常用多媒体板卡
2
1
系统概述

## Slide 33
2.3.1 MPC 输入设备
图像扫描仪
数码相机
数字摄像机
触摸屏
数字摄像头
麦克风
2.3 MPC常用I/O设备

## Slide 34
是一种可将静态图像输入到计算机的图像采集设备，由上盖、原稿台、光学成像部分、光电转换部分、机械传动部分以及电子逻辑部件组成。
主要性能指标：
（1）扫描分辨率
（2）扫描灰度和色彩精度
（3）扫描速度及幅面
（4）内置图像处理能力
（5）缓存
图像扫描仪
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 35
是用数字成像技术在存储器中储存图像数据，所以数码相机又叫无胶片照相机。
性能指标：
（1）CCD/CMOS像素数量 （6）存储卡类型和容量
（2）CCD/CMOS尺寸 （7）数据记录类型
（3）光学镜头的规格和性能 （8）数据输出方式
（4）内部结构及取景方式
（5）照片分辨率和拍摄数量
数码相机
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 36
即通常所说的DV，它的图像处理及信号的记录全部使用数字信号记在录磁带上。
分类：
数字摄像机
使用用途
广播级
专业级
民用级
存储方式
磁带式
光盘式
硬盘式
存储卡式
感光器件
CCD
CMOS
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 37
性能指标：
（1）摄像机灵敏度
（2）水平分解力
（3）信噪比
（4）CCD的规格、尺寸以及数量
（5）镜头、数/模转换比特数、压缩比和最低照度等
数字摄像机
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 38
它不能提供存储功能，而是通过USB接口与计算机相连，直接将影像资料传入计算机，经常用在网络视频、拍摄图像以及实时监控等方面。
数字摄像头
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 39
是指点式输入设备。触摸屏作为一种新型电脑输入设备，是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。
分类：
（1）红外线触摸屏 （4）表面声波触摸屏
（2）电容触摸屏 （5）矢量压力触摸屏
（3）电阻触摸屏
触摸屏
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 40
触摸屏
性能指标：
（1）清晰度 （5）感应力度
（2）分辨率 （6）定位精度
（3）色彩失真 （7）抗干扰性
（4）反应速度
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 41
又名传声器或者话筒，是MPC的语音输入设备。一般声卡不带麦克风，要制作多媒体音响节目，需配备麦克风。
性能指标：
（1）灵敏度
（2）频响特性
（3）指向性
（4）输出阻抗
麦克风
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 42
麦克风
分类：
按换能原理为：电动式、电容式、压电式、电磁式、碳粒式、半导体式
按声场作用力分为：压强式、压差式、组合式、线列式
按电信号的传输方式分为：有线、无线
按用途分为：测量话筒、人声话筒、乐器话筒、录音话筒
按指向性分为：心型、锐心型、超心型、双向型、无指向型
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 43
跟踪球
游戏操作杆
光笔
其他设备
中文联机手写输入板
IC卡设备
光学识别系统
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.1 MPC 输入设备

## Slide 44
显示输出
打印输出设备
彩色投影仪
音箱
绘图输出
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 45
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 46
简介：
CRT即阴极射线管，俗称“显像管”。
性能指标：
（1）屏幕的类型和尺寸 （5）显示分辨率
（2）点距 （6）颜色数量
（3）扫描频率
（4）带宽
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 47
简介：
即：LCD，是一种低电压、低功耗的液晶器件，液晶显示器就是一种利用光调制的受光型液晶作为显示器件。
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 48
简介：
等离子体显示器即：PDP，也称电浆显示器，其最大特点是厚度极薄、占用极小空间、分辨率高。
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 49
简介：
全称LED背光源液晶显示器，是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，LED显示器正逐步发展成为显示器的主流。
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 50
简介：
视网膜屏幕（retina）是分辨率超过人眼识别极限的高分辨率屏幕，由苹果公司在2010年iPhone 4发布会上首次推出。
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 51
简介：
3D显示器是一种可以显示三维立体影像的设备。该种设备主要包括需佩戴立体眼镜和不需佩戴立体眼镜两大立体显示技术体系。
显示输出
CRT显示器
液晶显示器
等离子体显示器
LED显示器
视网膜显示屏
3D显示器
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 52
彩色激光打印机
彩色喷墨打印机
彩色热升华打印机
打印输出设备
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 53
彩色激光打印机
彩色喷墨打印机
彩色热升华打印机
简介：
彩色激光打印机主要由着色部件、光导带、打印控制器、激光发生器、传送鼓、走纸滚筒及高温固化装置组成。
打印输出设备
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 54
简介：
彩色喷墨打印机的打印质量受到墨水质量、打印纸类型及驱动程序中提供的打印模式选择的影响，也与打印机本身的性能指标参数密不可分。
彩色激光打印机
彩色喷墨打印机
彩色热升华打印机
打印输出设备
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 55
简介：
彩色热升华打印机是一种专业高档打印机，输出图像色调连续、有透明感，质量和照片一致，使用固态颜料，采用YMC（黄、品红、青）三种颜料。
彩色激光打印机
彩色喷墨打印机
彩色热升华打印机
打印输出设备
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 56
简介：
彩色投影机简称投影仪，是一种数字化输出设备，主要用于大屏幕显示输出，所以使用时配有大尺寸幕布。
彩色投影仪
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 57
简介：
也称扬声器，其性能指标主要有：
（1）阻抗 （4）失真度
（2）频率特性 （5）指向性
（3）灵敏度 （6）功率
音响
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 58
简介：
绘图仪是一种用于图形硬拷贝的输出设备，也是计算机辅助设计的主要输出设备。绘图仪有平板式和滚筒式两种。
绘图仪
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.2 MPC 输出设备

## Slide 59
并 口
IEEE 1394接口
PS/2接口
RJ45 接口
USB 接口
串 口
串口全称串行接口，也称串行通信接口，按电气标准及协议来分，包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。
现在的MPC一般有两个串行口：COM1和COM2，
通信距离较近时（小于12米），可以用电缆线直接连接标准RS232端口（RS422，RS485较远），若距离较远，需附加调制解调器。
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.3 常用接口与应用

## Slide 60
并 口
IEEE 1394接口
PS/2接口
RJ45 接口
USB 接口
串 口
并口全称并行接口，采用25针D形接头。
并口通常用来接入老式的针式打印机和喷墨打印机等。
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.3 常用接口与应用

## Slide 61
并 口
IEEE 1394接口
PS/2接口
RJ45 接口
USB 接口
串 口
PS/2接口用来连接PS/2鼠标和PS/2键盘，绿色接口接入鼠标，蓝色接口则接入键盘。
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.3 常用接口与应用

## Slide 62
并 口
IEEE 1394接口
PS/2接口
RJ45 接口
USB 接口
串 口
IEEE 1394接口是一个串行接口，有6针和4针两种类型。6角形的接口为6针，小型四角形接口则为4针。
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.3 常用接口与应用

## Slide 63
并 口
IEEE 1394接口
PS/2接口
RJ45 接口
USB 接口
串 口
RJ45接口通常用于数据传输，最常见的应用是作为网卡、交换机、路由器等的接口。
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.3 常用接口与应用

## Slide 64
并 口
IEEE 1394接口
PS/2接口
RJ45 接口
USB 接口
串 口
USB即通用串行总线，是众多计算机公司为简化MPC与I/O设备之间的互联而研发的一种标准化连接接口，不仅支持多种MPC与I/O设备连接，还支持实现数字多媒体集成。
2.3 MPC常用I/O设备
2.3.3 常用接口与应用

## Slide 65
2.4.1 磁性辅助存储器
2.4.2 光存储
2.4.4 新型存储模及存储介质
2.4.3 半导体存储器
辅助存储设备
4
常用多媒体板卡
2
1
系统概述
虚拟现实交互设备
5
常用I/O设备
3

## Slide 66
2.4.1 磁性辅助存储器
2.4 MPC辅助存储器
磁鼓 是利用铝鼓筒表面涂覆的磁性材料来存储数据的。鼓筒旋转速度很高，因此存取速度快。
磁盘存取时间短，存储容量大，是辅助存储器中的主要存储设备。
磁带是所有存储媒体中单位存储信息成本最低、容量最大、标准化程度最高的常用存储介质之一。它互换性好、易于保存。

## Slide 67
构成及读写原理
分 类
光 驱
2.4.2 光存储
光存储是指采用激光技术在盘片上存储数据的系列技术、设备和产品的总称，如光盘（optical disc）、激光驱动器、相关算法和软件等。
在光存储技术中，是利用光盘上的凹坑或变性来保存数据，用带激光头的光驱来读写数据。
磁 光 盘
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 68
光盘的组成
光道结构
数据的表示和读写
聚碳酸酯衬层
保护层
铝反射层
刻槽
构成及读写原理
分 类
光 驱
磁 光 盘
2.4.2 光存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 69
光盘的组成
光道结构
数据的表示和读写
a 磁盘的同心环磁道
b 光盘的螺旋线光道
构成及读写原理
分 类
光 驱
磁 光 盘
2.4.2 光存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 70
光盘的组成
光道结构
数据的表示和读写
构成及读写原理
分 类
光 驱
磁 光 盘
2.4.2 光存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 71
构成及读写原理
分 类
光 驱
只读型光盘
CD-Audio
CD-Video
CD-ROM
DVD-Audio
DVD- Video
DVD-ROM
可记录型光盘
CD-R
CD-RW
DVD-R
DVD＋R
磁 光 盘
2.4.2 光存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 72
构成及读写原理
分 类
光 驱
性能指标：
（1）数据传输率
（2）平均访问时间
（3）缓冲区的大小
（4）接口方式
光驱可分为
CD-ROM驱动器
DVD光驱
康宝
刻录机
磁 光 盘
2.4.2 光存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 73
构成及读写原理
分 类
光 驱
磁光盘又叫MO光盘（magneto-optical disc）。
磁光盘从80年代初开始研制，1989年投入使用，是传统的磁盘技术与现代的光学技术结合的产物，具有体积小、携带方便、容量大等优点。
磁 光 盘
2.4.2 光存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 74
2.4.3 半导体存储
半导体存储器
CF 卡
MMC 卡
SD 卡
Micro SDHC 卡
MS 卡
微硬盘
随机存储 RAM
优盘
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 75
RAM是随机存取记忆体的简称，是一种在电脑中用来暂时保存数据的元件。
CF卡最早是由美国SanDisk公司于1994年推出的
MMC卡是一种小巧大容量的快闪存储卡,广泛用于移动电话、数码相机、数码摄像机和MP3等多种数码产品上。
2.4.3 半导体存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 76
SD卡意为“安全数码”，是由松下电器、东芝和SanDisk联合推出的，1999年8月首次发布。
SDHC是专为高阶数码相机、数字录像机及高画质录像装置等需求超大存储空间的专业设备所设计的闪存卡。
MS卡，也称记忆棒，由SONY公司开发。
2.4.3 半导体存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 77
1998年，IBM使用CF II接标准将微硬盘（micro drive）推向市场
优盘即U盘，全称“USB闪存盘” 是一种无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品，可通过USB接口与电脑连接，实现即插即用。
2.4.3 半导体存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 78
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
2.4.4 新型存储模式及存储介质
IP存储
虚拟存储
云存储
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 79
NAS称为网络附加存储，主要用于局域网环境中多台计算机主机共享存储空间和为局域网中的计算机提供文件共享服务，因此又称为文件服务器。
SAN存储局域网，是一种将磁盘阵列或磁带库与相关服务器连接起来的高速专用光纤网。
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 80
磁盘阵列
是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接，使多个硬盘的读写同步，减少错误，增加效率和可靠度的技术。
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 81
固态硬盘
是指由控制单元和固态存储单元（DRAM或Flash芯片）组成的硬盘，有时也被称作电子硬盘或者固态电子盘。
固态硬盘
纳米存储
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 82
固态硬盘
纳米存储
“纳米存储”
是一种新型的数据存储系统，它以纳米技术作为制造工艺，以有机分子为基础，具有替代目前广泛应用的半导体存储器件的趋势。
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 83
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
通过Internet协议（IP）或以太网的数据存储称为IP存储。IP存储主要有存储隧道技术（Storage tunneling）和本地IP存储（Native IP-based storage）两种
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 84
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
常见的虚拟存储有：
虚拟磁盘和块
虚拟文件系统
虚拟文件
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 85
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
云存储系统模型
云存储的发展现状
存储层
基础管理层
应用接口层
访问层
云存储系统
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 86
面对PB级的海量存储需求，传统的SAN或NAS在容量和性能的扩展上会存在瓶颈，云计算这种新型的服务模式必然要求存储架构保持极低的成本，从谷歌公司的实践来看，它们在现有的云计算环境中并没有采用SAN架构，而是使用了可扩展的分布式文件系统Google File System（GFS）。
NAS和SAN存储模式
磁盘阵列柜
固态硬盘与纳米存储
IP存储
虚拟存储
云存储
云存储系统模型
云存储的发展现状
2.4.4 新型存储模式及存储介质
2.4 MPC辅助存储器

## Slide 87
虚拟现实交互设备
5
2.5.1 虚拟现实交互领域
最新技术
2.5.2 虚拟现实交互设备
2.5.3 虚拟现实交互设备
最新发展
常用多媒体板卡
2
1
系统概述
常用I/O设备
3
辅助存储设备
4

## Slide 88
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
人机交互可以说是VR系统的核心。VR系统中人机交互的特点有：
（1）观察点是用户做观察的起点。
（2）导航是指用户改变观察点的能力。
（3）操作是指用户对其周围对象起作用的能力。
（4）临境是指用户身临其境的感觉，这在VR系统中越来越重要。
VR系统的基本特征有：
（1）构想性
（2）沉浸感
（3）交互性
2.5 虚拟现实交互设备

## Slide 89
虚拟现实交互的新技术主要包括以下六种：
（1）支持情感交互的情感计算。
（2）支持可穿戴交互的穿戴计算。
（3）支持人脑交互的脑计算。
（4）体感系统Kinect。
（5）远程触摸和操纵实物。
（6）下一代显示屏技术。
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
2.5 虚拟现实交互设备

## Slide 90
数据手套
三维鼠标
三维空间定位设备
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
2.5 虚拟现实交互设备

## Slide 91
三维显示设备
Milk VR
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
2.5 虚拟现实交互设备

## Slide 92
SpaceTop:3D互动桌面
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
2.5 虚拟现实交互设备

## Slide 93
IllumiRoom：外围投射的互动视觉体验
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
2.5 虚拟现实交互设备

## Slide 94
置换现实头盔
2.5.1 虚拟现实交互领域最新技术
2.5 虚拟现实交互设备